# Ausschreibungstext:

## Miniheizmobil 15 kW:

### Mini Heizmobil

#### Pos. 1.1

Elektrisch beheiztes Mini Heizmobil mit Leistungsmodulation entsprechend der Wärmeanforderung.

Anschlussfertig ausgestattet mit einem 10 Liter Ausdehnungsgefäß, Thermometer, Sicherheitsventil, Wassermangelsicherung, Umwälzpumpe und automatischen Entlüfter. Anschlussverschraubung mit Kugelhahn 1" IG, Füllarmaturen, mit Anschlusskabel 10 m inkl. Drehstromstecker montiert auf einer stabilen Transportkarre.

| Leistung: | 15 kW |
| --- | --- |
| Leistungsstufen: | kW15/14,4/12/9,6/7,2 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
| Max. Betriebsüberdruck: | 3 bar |
| Warmwasserbereitung: | mit Zusatzmodul möglich |
| Ausdehnungsgefäß: | 10 Liter |
| Stromanschluß: | 400V/ 32 A |
| Flexible Anschlussleitungen: | DN 25Abmessungen L/B/H: | 520/640/1320 |
| mmGewicht: |

ca. 50 kg

Lieferung und Abholung nach Beendigung des Einsatzes.

1,0 psch ________________ &euro ________________ €

#### Pos. 1.2

Miete des Mini Heizmobils, einschl. Zubehör. 1-14. Tag

1,0 Tag ________________€/Tag ________________ €

#### Pos. 1.3

Miete des Mini Heizmobils, einschl. Zubehör. 15-30. Tag

1,0 Tag ________________ €/Tag ________________ €

#### Pos. 1.4

Miete des Mini Heizmobils, einschl. Zubehör. ab dem 31. Tag

1,0 Tag ________________ €/Tag ________________ €  © 1998-2008 Rupp Grasegger GmbH, Heizmobil - Verleih • Herbststr. 13• 82467 Garmisch - Partenkirchen • Tel. 0 88 21 / 94 87 04 oder 7 66 66 • Fax: 94 87 05, info@heizmobile.de