# Ausschreibungstext:

## Heizmobil 200 kW:

#### Pos. 1

Mobile Heizzentrale als Mietstation für die provisorische Beheizung und/oder Brauchwarmwassererzeugung. Fahrbare Anlage komplett mit Öltank, Inhalt 2.000 Liter im Heizmobil, Schornsteinhöhe nach Bedarf, mit allen erforderlichen Pumpen, Sicherheitseinrichtungen nach DIN 4751 T 2 mit Membran

Druckausdehnungsgefäß.

Wärmelleistung: bis 200 kW

Dauerleistung:3.250 Liter/Stunde (10°/60°C)

Anschlüsse:

Heizung:

1 Heizkreise geregelt, 11/4\"

Brauchwasser:

11/2\"

Stromversorgung:

230V

Flexible Panzerschläuche (ungedämmt) für die Anschlüsse an Heizung und Brauchwasser, nach Bedarf. Liefern, aufbauen, Einweisung und Inbetriebnahme sowie Abtransport der mobilen Heizzentrale.

Bezugsadresse:

Rupp Grasegger GmbH

Herbststr. 13

82 467 Garmisch - Partenkirchen

Tel. 0 88 21 / 7 66 66 oder 94 87 04

Fax 0 88 21 / 94 87 05

heizmobil@t-online.de

___ psch

_____________ _____________

#### Pos. 2

Miete des Heizmobils, einschließlich Überwachung des Heizmobils sowie beauftragen der Öllieferungen

____ Tage / Woche / Monat

_____________ _____________

#### Pos. 3

Herstellen der heizungs- und wasserseitigen Anschlüsse im Objekt für das Heizmobil.

Alle Anschlüsse mit jeweils einem Absperrventil.

(je nach Bedarf)

Heizung:

1 Heizkreise geregelt, 11/4\"

Brauchwasser:

11/2\"

© 1998-2008 Rupp Grasegger GmbH, Heizmobil - Verleih • Herbststr. 13• 82467 Garmisch - Partenkirchen • Tel. 0 88 21 / 94 87 04 oder 7 66 66 • Fax: 94 87 05, info@heizmobile.de