# Ausschreibungstext:

Das Heizmobil, ausgestattet mit modernster umweltfreundlicher Technologie, ist sofort betriebsbereit, wenn die Heizung ausfällt oder die alte Heizung erneuert wird.

Wir schließen unsere mobile Heizzentrale mittels flexibler Spezialschläuche an Ihre Heizungs- oder Brauchwasseranlage an und so bleibt die Heizung uneingeschränkt weiter in Betrieb.

Als Anschlussschläuche für die Brauchwasserversorgung verwenden wir ausschließlich Edelstahlschläuche. Den gemäß Trinkwasserverordnung ist der Einsatz von Gummischläuche aufgrund der Legionärsbildung auszuschließen.

Für die Heizung kommen flexible Hochdruck - Schläuche zum Einsatz. Diese können bis zu einem Druck von 16 bar bei 90 °C betrieben werden. Beste Qualität - für Ihre Sicherheit.

## Heizmobil 450kW:

#### Pos. 1

Mobile Heizzentrale als Mietstation für die provisorische Beheizung und/oder Brauchwarmwassererzeugung. Fahrbare Anlage komplett mit Öltank, Inhalt 700 Liter im Heizmobil, Schornsteinhöhe nach Bedarf, mit allen erforderlichen Pumpen, Sicherheitseinrichtungen nach DIN 4751 T 2 mit Membran.

Wärmelleistung: bis 450kW

Dauerleistung:2.000 Liter/Stunde (10°/60°C)

Anschlüsse:

Heizung:

Warmwasser DN32

Brauchwasser:

Warmwasser DN 40, einschließlich Zirkulationspumpe

Stromversorgung:

230V

Flexible Panzerschläuche (ungedämmt) für die Anschlüsse an Heizung und Brauchwasser, nach Bedarf. Liefern, aufbauen, Einweisung und Inbetriebnahme sowie Abtransport der mobilen Heizzentrale.

Bezugsadresse:

Rupp Grasegger GmbH

Herbststr. 13

82 467 Garmisch - Partenkirchen

Tel. 0 88 21 / 7 66 66 oder 94 87 04

Fax 0 88 21 / 94 87 05

heizmobil@t-online.de

___ psch

_____________ _____________

#### Pos. 2

Miete des Heizmobils, einschließlich Überwachung des Heizmobils sowie beauftragen der Öllieferungen

____ Tage / Woche / Monat

_____________ _____________

#### Pos. 3

Herstellen der heizungs- und wasserseitigen Anschlüsse im Objekt für das Heizmobil.

Alle Anschlüsse mit jeweils einem Absperrventil.

(je nach Bedarf)

Heizung:

Warmwasser DN32

Brauchwasser:

Warmwasser DN 40, einschließlich Zirkulationspumpe

© 1998-2005 Rupp Grasegger GmbH, Heizmobil - Verleih • Herbststr. 13• 82467 Garmisch - Partenkirchen • Tel. 0 88 21 / 94 87 04 oder 7 66 66 • Fax: 94 87 05, info@heizmobile.de